五审管函〔2020〕31号

关于五台县东冶镇大朴白云岩经销部3万吨

白云岩技改达产项目环境影响报告表的

批  复

五台县东冶镇大朴白云岩经销部：

你单位报送的《五台县东冶镇大朴白云岩经销部3万吨白云岩技改达产项目环境影响报告表(以下简称〈报告表〉)的报批申请》已收悉，经研究，现批复如下：

一、你单位拟增加一条生产线，满足白云岩达到3万吨生产能力，项目位于五台县东冶镇大朴村北0.5km处，地理坐标：E113°11′31.39″，N38°38′44.53″。主要建设内容为全封闭生产车间4000m2，包括破碎工序、筛分工序、产品区等，项目总投资400万元，其中环保投资34万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中，要严格按照《报告表》的规定认真落实各项环境保护措施，重点做好以下工作：

1、严格执行国家现行产业政策和环保有关政策规定，并按标准的生产工艺、规模建设。

2、落实运营期大气污染防治措施。认真落实《报告表》提出的破碎工序、筛分工序各安装1套布袋除尘设施，分别通过15m高的排气筒排放，并在1台一级破碎机、5台二级破碎机、1台振动筛上方各设1个集气罩；原料装卸、产品堆放全部在全封闭库内进行，并且定期进行洒水，出厂运输道路要进行硬化，定期清扫、洒水抑尘，运输车辆必须加盖蓬布，不得超载，采取限速行驶等防尘措施。排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

3、落实运营期水污染防治措施。建设隔油池、沉淀池，食堂废水经隔油池处理后排至旱厕，职工盥洗污水经沉淀池收集沉淀后用于洒水降尘。

4、落实运营期噪声污染防治措施。所有噪声源采取隔声、减震、消声、加强绿化等措施，切实减轻对周边环境的影响，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。

5、落实运营期固废污染防治措施。项目产生的除尘灰、废石运输至废石场内处置，待闭矿后，用于生态恢复；生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，定期送至环卫部门指定地点处理。

6、运营后加强环保设施的维护保养，确保污染物达标排放。严格落实各项环境风险防范措施，建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工期间，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破环的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、忻州市生态环境局五台分局负责项目现场环境监督检查工作。

五台县行政审批服务管理局

2020年5月28日