# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：鑫达民用洁净煤销售站建设项目

建设单位（盖章）：山西鑫达洁净煤销售有限公司

编制日期：  2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西鑫达洁净煤销售有限公司鑫达民用洁净煤销售站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-140922-89-05-978313 |
| 建设单位联系人 | 刘俊义 | 联系方式 | 15235005888 |
| 建设地点 | 山西省忻州市五台县陈家庄乡南坡村西南0.9km处 |
| 地理坐标 | （113度22分43.560秒，38度33分34.380秒） |
| 国民经济 行业类别 | B0690其他煤炭采选业 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业-6其他煤炭采选069-煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 五台县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 25 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1.1相关政策符合性分析 1.1.1《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目未被列入淘汰类或限制类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 1.1.2《山西省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《山西省“十四五”生态环境保护规划》中规定： 实施重点行业氮氧化物等污染物协同减排。全面完成钢铁、焦化、水泥行业超低排放改造，对有组织、无组织及清洁运输等环节开展全过程、高标准、系统化整治，并建设完善无组织排放监控系统。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保稳定达到超低排放标准要求。加大工业炉窑深度治理力度，稳步推进铸造、铁合金、陶瓷、耐火材料、砖瓦、石灰等行业工业炉窑全面达标排放，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 推进非道路移动源污染治理。强化非道路移动机械排放控制区管控，逐步扩大禁止使用高排放非道路移动机械区域范围，开展编码登记、排放检测、进出场登记等，消除冒黑烟现象。鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械，除消防、救护等应急保障外，机场、铁路货场、物流园区等新增或更新的场内作业车辆和机械基本实现新能源化。推动老旧燃油工程机械淘汰。推进机场污染防治。 提高扬尘精细化管理水平。全面推行绿色施工，建筑工地严格落实扬尘治理“六个百分之百”管控措施。强化道路扬尘综合治理，推进城市道路低尘机械化清扫作业，有效管控渣土运输扬尘，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，严格按规定路线行驶和倾倒。加强煤矿企业厂区道路、厂区与周边道路连接路段的路面硬化。持续开展城乡环境整治工程，加强城市裸地扬尘污染控制，关闭城市规划区范围内露天矿山，对遗留场地进行生态修复或采取抑尘措施。城市降尘量高于7吨/月·平方公里的市（县）开展专项整治。 推动再生水纳入水资源统一配置，统筹推进城镇生活污水、工业废水、农业农村污水资源化利用。推进区域再生水循环利用工程建设，城市再生水优先用于工业生产、城市绿化、市政杂用以及河湖景观用水。强化工业厂区初期雨水收集治理回用，建设初期雨水收集储蓄水池，推进厂区雨污分流管网改造，工业雨水排放口实施非汛期封堵。推进园区雨水资源化利用试点，鼓励工业园区建设雨水收集、储蓄、处理、回用设施。到2025年，各设区市再生水利用率达到25%以上。 符合性分析：本项目为煤炭储存项目，主要污染物为粉尘，环评要求储煤库库顶设置覆盖全堆场的雾化喷淋设施，用于装卸煤及平时抑尘；通过全厂道路硬化，设置洗车平台，对出场前的运输车辆轮胎进行清洗，场内道路两侧绿化，封闭运输，定期洒水来减少运输扬尘。运营期产生的大气污染物在采取环评提出的各项污染防治措施后可以做到达标排放，对环境空气影响较小；项目生产过程产生的洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环利用，从源头上减少了水资源的使用量。在厂区最低处设初期雨水收集池，容积满足降雨初期15分钟水量要求，收集后的雨水经沉淀后，用作厂区洒水降尘。项目建设不违背文件要求。 1.1.3《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》符合性分析 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》山西省人民政府令第262号文第十一条 在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力；第十六条 我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段(唐河、沙河)等流域的治理工作，参照此决定执行。 符合性分析：项目所在区域地表水为清水河，属海河流域滹沱河水系支流，本项目自清水河南岸退让75m作为本项目的控制建设距离，在此前提下，项目的建设不违背省政府令第262号《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》。根据项目备案证项目占地9亩，在此基础上，企业选址避让3亩，企业实际占地面积6亩（即4000m2），土地协议及占地边界见附件4。 1.1.4《忻州市“十四五”“两山四河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展专项规划》符合性分析 《忻州市“十四五”“两山四河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展专项规划》中规定： 强化重点河流水生态修复与治理。推进沿河绿色生态廊道建设，严格水域岸线管控，在河道干、支流两岸管理范围建立缓冲隔离林带和水源涵养林带。禁止侵占河道、自然湿地空间，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出并修复。 强化水源涵养林建设和保护，开展水域、湿地保护和修复，推进湿地保护区和湿地公园建设。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道。 符合性分析：项目所在区域地表水为清水河，属海河流域滹沱河水系支流，本项目自清水河南岸退让75m作为本项目的控制建设距离，在此前提下，项目的建设不违背省政府令第262号《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》。根据项目备案证项目占地9亩，在此基础上，企业选址避让3亩，企业实际占地面积6亩（即4000m2），土地协议及占地边界见附件4。 1.1.5禁煤区管控要求的符合性分析 根据《山西省能源局关于进一步做好全省农村地区民用洁净煤供应工作的通知》（晋能源清洁发〔2019〕342号）文件规定，在禁煤区内的所有企业、个体经营户和居民住户在日常生产经营、生活活动中禁止使用燃煤；对集中供热覆盖不到的地区和暂无条件使用清洁能源的，可使用硫份低于1%、灰份低于16%的清洁煤替代。严禁任何单位和个人在禁煤区内采购、经营销售硫份高于1%、灰份高于16%的燃煤。 忻州市人民政府办公室于2020年4月3日发布了《忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》（忻政办发[2020]36号），该文件中要求：2020年10月底前，各县（市、区）建成区（包括城中村）全部划定为“禁煤区”，忻府区要进一步扩大“禁煤区”、“禁燃区”范围；严格落实“禁煤区”散煤禁烧规定，严厉查处“禁煤区”内散煤销售，依法清理“禁煤区”散煤及燃煤设施，防止散煤复烧。 本项目产品煤为低硫煤，服务对象为五台县陈家庄乡内的村民用户，年供应洁净煤5万吨。据五台县能源局统计，五台县城和沟南乡两地目前禁止居民燃煤，其它区域目前处于煤改气过渡阶段，仍可使用煤燃料供暖。因此，本项目建设不违背五台县高硫煤禁燃区和禁煤区规划。 1.2“三线一单”符合性分析 1.2.1生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主 要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态 功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （晋政发[2020]26号）以及《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发[2021] 12号），本项目与一般管控单元管控要求的符合性分析见下表。 表1-1 《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》一般管控单元管控要求的符合性分析 管控要求 本项目情况 符合性 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目为储煤项目，项目采用全封闭储煤库，全厂及道路进行了硬化处理，设置有覆盖全储煤库的喷雾抑尘设施、洗车平台、初期雨水池等环保设施；项目落实了生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 符合 表1-2 《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》一般管控单元管控要求的符合性分析 管控要求 本项目情况 符合性 以生态环境保护为主与适度开发 相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相 关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目为储煤项目，项目采用全封闭储煤库，全厂及道路进行了硬化处理，设置有覆盖全储煤棚的喷雾抑尘设施、洗车平台、初期雨水池等环保设施；项目落实了生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 符合 本项目符合《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中一般管控单元的管控要求。 1.2.2环境质量底线 1）大气：根据五台县2021年全年例行监测数据可知，O3（8h平均质量浓度第90百分位数）年均浓度质量超标，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO（24h平均第95百分位数）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 2）地表水：项目所在区域地表水为清水河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）规定，评价区域位于环椿坪～坪上桥河段，地表水环境功能区类型为过渡区水源保护，水质目标为Ⅲ-Ⅱ类。根据《关于忻州市2022年12月及全年地表水环境质量的通报》，1-12月坪上桥断面水质达到Ⅰ类，满足水质要求。 3）声环境：项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，未进行监测。 本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，排放的污染物对周边环境影响较小，本项目建设不会改变区域环境质量功能。 1.2.3资源利用上线符合性分析 项目运营过程中消耗少量的电、水等资源，但资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 1.2.4生态环境准入清单符合性分析 对照《关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》中生态环境总体准入清单进行分析，见表1-3、表1-4。 表1-3 忻州市生态环境总体准入清单管控要求符合性分析 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.各县（市、区）人民政府应当按照国民经济和社会发展规划、国土空间规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，依法逐步对不符合产业政策和布局不合理的重污染企业实施关停搬迁。 本项目为储煤项目，不属于实施关停的重污染企业。五台县行政审批服务管理局于2023年2月13日对项目进行了备案，项目符合产业政策要求。 符合 2.对纳入生态保护红线的，其管控规则应以自然资源部最终出台的《生态保护红线管理办法》为准。 项目符合《山西省人民政府关于 实施“三线一单”生态环境分区管控的 意见》、《忻州市“三线一单”生态环 境分区管控实施方案》中一般管控单元 的管控要求。 符合 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求。 本项目不属于“两高”项目。 符合 4.石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立的产业园区。 本项目不属于石化、化工、焦化、有色 金属冶炼、平板玻璃等“两高”项目。 符合 5.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 本项目不属于有色金属冶炼、焦化行业。 符合 6.加强矿山生态环境监管，禁止在自然保护区、水源地保护区域等重要生态保护地禁采区域内开矿。 本项目不属于采矿项目，且不位于自然保护区、水源地保护区域。 符合 污染物排放管控 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 本项目无有组织排放源，无需申请总量控制指标。 符合 2.“1+30”区域重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。 项目无有组织排放源，无特别排放限值要求。 符合 3.产业集聚区、工业园区要逐步取消自备燃煤锅炉，积极推进“煤改气”“煤改电”工程。 本项目无自备燃煤锅炉。 符合 4.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 本项目不属于“两高”项目。本项目无有组织排放源，不需申请总量控制指标。 符合 5.国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 本项目为储煤项目，无超低排放要求。 符合 6.鼓励企业使用新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料，改造和提升传统产业，开展废弃物处理及再生资源综合利用，发展循环经济。 本项目产生的洗车废水池、初期雨水池沉淀的底泥均作为产品外售，对产生的固废进行了综合利用。 符合 7.煤炭企业应当按照综合利用和处置煤矸石技术规范要求综合利用和处置煤矸石。 本项目无煤矸石产生。 符合 环境风险防控 1.建立健全突发环境事件应对工作机制，提高预防、预警、应对能力。 本项目建成后应该完善突发环境事件应急预案的编制工作，制定完善的应对机制。 符合 2.危险废物按规范收集、贮存、转运、利用、处置。 本项目产生的危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，最后由有资质的单位进行收集处置；本项目设置1座5m2危废暂存间。 资源利用效率 1.水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求。 本项目水资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。 符合 2.加快推进岩溶大泉泉源和重点保护区的保护和生态修复。 本项目位于坪上泉域范围内，距泉域重点保护区域约5.1km；项目采用全封闭储煤库，全厂及道路进行硬化处理，设置有覆盖全储煤库的喷雾抑尘设施、洗车平台、初期雨水池等环保设施，对泉域水环境影响较小。 符合 3.到2022年，全市用水总量控制目标为7.9亿立方米。 本项目水资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。 符合 4.忻州市忻府区、原平市、定襄县实现平原地区散煤清零。 本项目位于五台县。 符合 5.全市城市建成区绿化覆盖率2022年达到42%以上，城市国土绿化品质有效提升。 本项目拟建厂址位于五台县建成区东南约19km，不在城市建成区范围内。 符合 6.新建矿山必须按照绿色矿山标准建设，到2025年基本完成历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工作，实现全市矿山地质环境根本好转。 本项目不属于矿山企业。 符合 表1-4 忻州市重点流域普适性生态环境准入清单的符合性分析 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.严格执行《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》相关要求。 项目所在区域地表水为清水河，属海河流域滹沱河水系支流；本项目采用全封闭储煤库，全厂及道路进行了硬化处理，设置有覆盖全储煤库的喷雾抑尘设施、洗车平台、初期雨水池等环保设施；项目落实了生态环境保护基本要求，对区域生态环境影响较小。 符合 2.汾河流域、滹沱河流域划定河源、泉域重点保护区，完成保护区的生态措施，完成流域生态修复的土地资源优化配置，基本建成水资源合理配置和高效利用体系。 符合 3.汾河、滹沱河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。 本项目为储煤项目，不属于焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、 电镀等高风险项目和危险化 学品仓储设施；本项目不属于禁止建设项目。 符合 4.汾河干流河道水岸线以外原则上不小于100米、支流原则上不小于50米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。 项目所在区域地表水为清水河，属海河流域滹沱河水系支流，本项目自清水河南岸退让75m作为本项目的控制建设距离，符合重点流域的空间布局要求。 符合 5. 汾河干流河岸两侧各2公里范围禁止新建炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸、化工、电镀等严重污染水环境的企业；已建成的严重污染水环境的企业，应当限期改造或者搬迁。 符合 6.滹沱河流域内的建设项目选址应当避让生态保护区、河流源头和岩溶泉域重点保护区，无法避让的，应当采取保护措施，提高防治标准，防止造成生态破坏。 项目不在生态保护区、河流源头和岩溶泉域重点保护区等区域内。本项目采用全封闭储煤库，全厂及道路进行了硬化处理，设置有覆盖全储煤库的喷雾抑尘设施、洗车平台、初期雨水池等环保设施；项目落实了生态环境保护基本要求，对区域生态环境影响较小。 符合 7.严格限制地下水开采，未经有关部门批准，任何单位和个人不得凿井取水。 水源来自南坡村，采用水车拉水 符合 8.地下水开采按照省人民政府划定的禁采区和限采区实行水量、水位双控制管理。在禁止开采区内，不得新开凿深井；在限制开采区内，不得增加地下水取水总量，并逐年削减地下水取水量；地下水开采区内地下水实际开采量不得超过地下水可开采量，开采强度不得超过地下水补给量。 符合 9.禁止在河源、河道保护范围内堆放、倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等废弃物。任何单位和个人不得在滹沱河流域饮用水水源保护区建设与水环境保护无关的项目，不得从事影响饮用水水源水质的活动。 项目所在区域地表水为清水河，属海河流域滹沱河水系支流，本项目自清水河南岸退让75m作为本项目的控制建设距离；项目不在河源、河道保护范围内，不在滹沱河流域饮用水水源保护区范围内。 符合 污染物排放管控 1.强化黄河流域及重点区域水环境保护和水污染防治。 本项目采用全封闭储煤库，全厂及道路进行了硬化处理，设置有覆盖全储煤库的喷雾抑尘设施、洗车平台、初期雨水池等环保设施；项目无废水外排，符合 区域水环境保护和水污染防治的相关要求。 符合 2.禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。 本项目不产生汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣，不会有上述禁止的情形产生。 符合 3.禁止城乡生活污水、垃圾直接进入河道。新建集中处理污水设施，应当符合脱氮除磷达标排放要求。禁止农田灌溉退水直接排入水体。 生活污水回用于厂区洒水抑尘。 符合 4.汾河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量Ⅴ类及以上标准。 / / 5.禁止向汾河流域干流、支流及河滩、岸坡、坑塘、溶洞倾倒垃圾、废渣等固体废物或者堆放其他污染物。 本项目所在区域属于滹沱河流域，本项目产生的一般固废主要成分为煤泥，可混入产品中外售；产生的废机油等危险废物暂存于危废间，送有相关资质的单位外协处置。本项目不会产生上述禁止行为的情况。 符合 6.在汾河流域内从事农副产品加工、规模化畜禽养殖等生产活动的，应当采取有效措施，防止水污染。 本项目所在区域属于滹沱河流域，且本项目不属于农副产品加工、规模化畜禽养殖企业。 符合 7.在汾河流域农田灌溉水体中，禁止倾倒垃圾、废渣等固体废物；禁止浸泡、清洗、丢弃装贮过油类、有毒污染物的车辆与器具；禁止排放油类。 本项目所在区域属于滹沱河流域，本项目产生的一般固废主要成分为煤泥，可混入产品中外售；产生的废机油等危险废物暂存于危废间，送有相关资质的单位外协处置。本项目不会产生上述禁止行为的情况。 符合 8.将节水、节能、资源综合利用、清洁和可再生能源等项目列为滹沱河流域重点发展领域。 本项目为储煤项目，项目采取了节水、节能、资源综合利用方案。项目产生的初期雨水、洗车废水均经沉淀后回用，节约了水资源。 符合 9.到2030水平年滹沱河全部功能区水质达 标，并进一步向优良发展。 / / 环境风险防控 1.在流域内输送、存贮废水和污水的管道、沟渠、坑塘等，应当采取防渗漏措施 沉淀池、初期雨水池均采用硬化防渗措施。 符合 资源利用效率 1.恢复汾河流域水域和湿地，在确保防洪安全的前提下，增强河道及其两侧调蓄水功能，科学利用洪水资源。通过对滹沱河干、支流重点县城河段蓄水以及滹沱河干流大堤外侧低洼滩涂、鱼塘、沙坑等进行整修，修建一批能调蓄径流的“珍珠串” 状水域，蓄滞洪水。 / / 2.滹沱河流域水资源配置应当统筹兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，推进流域内河湖连通，实现多源互补，恢复流域生态功能。水资源应当严格限制使用地下水，合理使用地表水，优先使用中水和再生水，有效涵养和保护地下水。 水源来自南坡村，采用水车拉水 符合 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 1.3五台县乡镇水源地 根据《忻州市五台县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，由五台县乡镇集中式饮用水源地分布图（附图7）可知，距离本项目最近的乡镇集中式水源地为项目东侧约3.6km处的陈家庄乡集中供水水源地。陈家庄乡集中供水井位于陈家庄村公路南移城河河谷中，地面标高812m，水文地质单元属于清水河支流移城河河谷中潜流孔隙水。项目与陈家庄乡集中供水水源地相对位置关系见附图8。 1.4坪上泉域 坪上泉出露于五台县南部约30km的滤沱河、清水河会合口上下游河谷中，是以散泉群形式出流的岩溶水排泄带。据1994年调查，滤沱河甲子湾村以南、清水河胡家庄以西至戎家庄村东的泉域边界内，有大小泉点221个，构成4个泉组；其中滤沱河区有甲子湾、水泉湾、段家庄3个泉组；清水河区为李家庄泉组（含胡家庄、耿家会、李家庄、坪上散泉群）。此外，在泉域西南端水头沟有孤立出流的大湾泉，它们组成坪上泉。滤沱河在含水系统内三次切穿区域岩溶含水层底板，故坪上泉属侵蚀、接触、溢流全排型泉。 泉水多年平均总流量为4.10m3/s（1967~1992年），各泉组流量据1994年观测资料，水泉湾泉纽0.75m3/s，段家庄泉组0.66m3/s，李家庄泉组0.94m3/s ，大湾泉0.20 m3/s，甲子湾泉0.12 m3/s。水泉湾、段家庄、李家庄泉组是坪上泉主体。泉水出露标高：甲子湾泉组710.9～713.3m，水泉湾泉639.9 ~699.7m，段家庄泉组678.8~672.8m，李家庄泉组699～659.4m，大湾泉700m。泉水出露地层除水泉湾组为奥陶系中统下马家沟组外，其余均为寒武系上统或中统。 泉水水质优良，属HCO-Cu·Mg型水，矿化度一般在212~ 333mg/L，个别415mg/L（甲子湾泉），总硬度187.2~241.2mg/L，为良好的生活及工农业用水。 泉域地处山西省中东部的五台山区及系舟山区的北端，属中山地形，间夹山间盆地（茹村、五台、豆村盆地）和河流谷地，地形高程一般1000~3000m，相对切割深度500~ 1000m，总地形是北高南低，北部最高峰北台顶3058m，南庄附近滤沱河谷最低590m。 泉域内主要河流有游沱河及其支流清水河，属海河水系。滤沱河自北而南穿过本区为过境河流，区内河长38km，多年平均径流量14.87 m3/s（南庄站）。清水河发源于五台山中台，在坪上村汇入滹沱河，据南坡站资料，多年平均径流量3.78 m3/s。其在岩溶区流长50km，因清水漏失，胡家庄以上大部分为干谷，以下因泉水出流时有清水。 泉域属大陆性半干早气候，高寒微湿。降水量受地形影响变化大，山区迎风坡大，盆地河谷区小，多年平均降水量分别为537、463 mm。 泉域内出露地层有：（1）太古界、元古界深、浅变质岩，广泛分布于泉域北、东及东南部，是岩溶含水系统基底及补给岩溶水的地表水产流区；（2）下古生界寒武系、奥陶系碳酸盐岩，分布于五台山南部及系舟山区，组成轴向北东的复式向斜构造，构成坪上泉岩溶含水系统；（3）上古生界石碳系、二迭系碎屑岩﹐零星覆盖在奥陶系之上，使之成为埋藏型岩溶区；（4）新生界上第三系、第四系松散岩，覆盖于各时代之上，在碳酸盐岩之上都形成覆盖型岩溶区。 岩浴水含水岩组主要是奥陶系中统下马家沟组及寒武系上、中统，以寒武系最普遍。其中以下马家沟组及寒武系上统最强，中统次之。 岩溶水的补给来源主要是大气降水在灰岩裸露区的入渗，其次是清水河干、支流地表水的渗漏。地下水主要自东北、东、南方向向排泄区汇流，因河流侵蚀而成泉排泄。 泉域范围 南、东、北部边界及西北部边界：为清水河流域的地表分水岭。南起五台县陈家庄南分水岭、向东北经雷公顶-老虎头-南坨-长城岭-东台顶-北台顶-中台顶-香峪尖-凡支山-大柏山-娘娘垴，折向南沿小银河与滹沱河分水岭到黄土坡村的南山。 西部边界：由黄土坡村南山向西经南湾村、青山底至藏弧台村的系舟山麓，以寒武系下统与中统的地层线为界。 西南部边界：由藏孤台村南的系舟山北麓，沿黑小尖山-将军山(天翅垴) -白玉沟南山的地表分水岭再绕以南庄戎家庄以东滹沱河两岸山坡至陈家庄南地表分水岭。 由上述边界确定泉域面积3035km2，由寒武、奥陶系碳酸盐岩组成的含水系统面积855 km2,其中可溶岩裸露区面积750 km2，覆盖埋藏区105 km2。泉域以清水河流域为主体，行政区划上主要属忻州地区五台县，少部分为定襄县。 重点保护区范围 清水河、滹沱河河谷泉水集中出露带：其范围为滹沱河南湾村、清水河胡家庄以下至滹沱河戎家庄以东泉域边界的两河河谷地带，面积约8.0km2。 泉域岩溶地下水资源及其开发利用 根据滹沱河上下游济胜桥、南庄水文站及清水河南坡水文站多年观测资料，利用水文分割法计算坪上泉多年平均天然排泄最为4.10m3/s（1967~1992年），因该泉为全排型泉，其值为岩溶水天然资源。经计算，97%频率的泉水资源量为2.24m3/s。 泉域岩溶水开发利用程度很低，排泄带泉水除少量用作小型发电外，其人工开采井仪12眼，年采水量约180万m3，主要用于人畜供水。 本项目不在泉域重点保护范围内，距泉域重点保护区域约5.1km，相对位置关系图见附图9。 1.5山西省主体功能区划 根据《山西省主体功能区划》，本项目属于省级重点生态功能区—五台山水源涵养生态功能区，相对位置关系见附图10。 区域的发展方向：①稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕护林工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。②浅山丘陵地区因地制宜防治以就经济林、草食牧业为主的特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节水农业。③有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好，有一定发展潜力的小城镇适度集聚人口，因地制宜发展生态型农林牧产品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。④建设生态廊道，加强以区域内县城和中心城镇为依托的生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。⑤禁止过度开垦、无序放牧、无序开采矿资源等行为，严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能源资源开发和相关建设项目。⑥严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，实行严格的采区生态恢复和治理措施。⑦严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。⑧实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止成片蔓延式扩张。 五台山水源涵养生态功能区发展方向：提高封山育林面积，加大以冷杉为主的特有树种的保护，积极营造水源涵养林、水土保持林和生态公益林；加强五台山南坡森林植被的管护和修复，提高滹沱河上游源区水源涵养功能；严格保护灵台盆地、繁峙谷地现有耕地规模，提高耕地产出效益，形成集约高效的农业生产空间。 本项目为煤炭储存项目，项目排放的各项污染物可做到达标排放，项目建设不违背《山西省主体功能区划》的要求。 1.6五台县生态两区区划符合性分析 1.6.1五台县生态功能区划 根据《五台县生态功能区划》，本项目位于“Ⅲ1清水河流域营养物质保持生态功能区”，相对位置关系见附图11。 该区的主要生态环境问题；①个别散养和农业生产活动破坏植被，造成水土流失；②农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染；③河谷区农业耕作活动过程中过量的便用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染对清水河及各支流地表水质产生影响；④天和、白家庄煤炭资源的开采对该区及周边区域生态环境带来了一定的影响。 该区生态系统的保护措施和发展方向：①对林草地中水土流失相对较重的区域，实行封山育林和人工管护，进行补植补造，进行合理的采伐和放牧，使植被逐渐得到恢复，减少水土流失；②推动农业循环经济，科学实施种植养殖业；秸杆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸杆后，汉制有机肥；秸杆青贮，氨化后发展无粮饲料；发展沼气、太阳能等清洁能源产业；③河岸两侧的耕地尽快实施测土配方施肥、施药工程，合理的施用化肥和农药；④加紧对目前煤炭开采区的矿山生态恢复，对未开采的矿区，要引进科学先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；⑤对未来矿业的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发。 本项目为煤炭储存项目，项目建设不违背区域对水土保持的要求，不违背该区生态系统的保护措施和发展方向，项目不违背《五台县生态功能区划》的要求。 1.6.2五台县生态经济区划 根据《五台县生态经济区划》，本项目位于“Ⅱ5东部山区特色种植经济区”，相对位置关系见附图12。 本项目为储煤项目，为陈家庄乡居民供应洁净煤，属于民生项目，项目建设不违背区域对水土保持的要求，不违背该区生态系统的保护措施和发展方向，项目不违背《五台县生态经济区划》的要求。 1.7选址可行性分析 （1）项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所确定的制约本项目建设的环境敏感区。 （2）项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则、山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控原则、忻州市“三线一单”生态环境分区管控原则要求。 （3）项目的建设符合《山西省“十四五”生态环境保护规划》、《忻州市“十四五”“两山四河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展专项规划》要求。 （4）项目所在区域地表水为清水河，属海河流域滹沱河水系支流，本项目自清水河南岸退让75m作为本项目的控制建设距离，在此前提下，项目的建设不违背省政府令第262号《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》。根据项目备案证项目占地9亩，在此基础上，企业选址避让3亩，企业实际占地面积6亩（即4000m2），土地协议及占地边界见附件4。根据国土三调成果，项目占地性质为采矿用地。 （5）项目的建设不违背忻州市、五台县禁煤区管控要求。 （6）项目不在当地集中供水水源地保护区范围内。距离本项目最近的乡镇集中式水源地为项目东侧约3.6km处的陈家庄乡集中供水水源地。 （7）项目不在坪上泉域重点保护范围内，距泉域重点保护区域约5.1km。 （8）项目的建设不违背五台县生态两区区划。 项目针对废气、废水、固废等污染均采取了合理的防治措施，可做到废气污染物达标排放、废水处理后全部回用不外排、固体废物合理处置。 综上所述，本项目的选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目主要建设内容 项目年储存5万吨民用洁净煤，不涉及配煤及破碎工序。项目总建筑面积3600m2，新建1座封闭库2500m2以及办公室、化验室、过磅磅房等。具体内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别 内容 建设内容 备注 主体工程 储煤库 建设1座全封闭储煤库，占地面积2500m2，库顶有斜度，最低处高13m，最高处高15m，选用钢架结构，屋面为彩钢板材质，库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水设施，地面硬化。项目无配煤及破碎工序。 新建 辅助工程 办公 1座，防火彩钢板，占地面积200m2 新建 化验室 1座，防火彩钢板，占地面积20m2，用于化验煤碳是否符合洁净煤要求 新建 磅房 1座，防火彩钢板，占地面积20m2 新建 公用工程 供水 水源来自南坡村，采用水车拉水 -- 供电 由南坡村电网供给 -- 供暖 储煤库无需采暖，办公室采暖采用电暖器 -- 环保工程 废气 煤炭储存及装卸扬尘 储煤库为全封闭储煤库，地面全部硬化防渗，储库内设置喷淋洒水装置，要求喷头数量覆盖整个煤场 新建 运输扬尘 厂区出入口设1座洗车平台，洗车平台安装电供暖设施，确保冬季正常使用。洗车平台长20m，宽4m，高4.8m，共50个喷嘴，洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa，洗车平台下设置1座废水收集池（容积为10m3）、1座沉淀池（容积为10m3）和1座清水池（容积为10m3）对进出车辆的车身和轮胎进行清洗，并设专用洒水车，对运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载 新建 废水 淋控水 储库内四周设置导流渠，淋控水经导流渠进入淋控水池，回用于储煤库洒水抑尘，不外排 新建 车辆冲洗废水 车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排 新建 初期雨水 经厂区雨水收集渠收集后引入初期雨水收集池（1座，90m3，位于厂区东北角，分区两级沉淀）后期回用于道路洒水抑尘 新建 生活污水 厂区设置环保厕所，其他水沉淀后回用于厂区洒水抑尘 新建 噪声 厂房屏蔽，隔声 新建 固废 办公生活垃圾 设置垃圾收集桶，收集后由当地环卫部门统一处理 新建 煤泥 集中收集后全部作为产品外售 新建 废机油、废棉纱、手套、废油桶 暂存于危废暂存间（5m2），定期交由有资质单位处置 新建 2.2建设规模 项目拟建1座全封闭储煤库，采取轻钢结构，仅留有出入口，顶部加盖彩钢顶棚，地面硬化防渗（项目区位于灰岩裸露区，地面重点防渗，防渗系数≤10-10cm/s）。储煤库面积为2500m2，设计最高堆煤高度约2.5m，有效容积按70%计算，约4375m3，煤密度按1.5t/m3，则有效存煤量6562.5吨。根据企业提供资料，本项目存储周期为25天，年周转8批次，则储煤库最大储存量约为52500吨/年，储煤库设计可满足本项目生产所需。 2.3原辅料消耗 1）原辅料消耗 本项目各原辅材料及能源消耗情况见表2-2。 表2-2 原辅材料及能源消耗一览表 序号 产品名称 单位 年消耗量 备注 1 煤 万t/a 5 外购，同时为产品 2 电能 万Kwh/a 1.98 -- 3 水 t/a 1691.8 -- 2）煤质方案 本项目洁净煤来源于来源于原平市恒顺煤业有限公司。煤质方案见表2-3。 表2-3 项目煤质方案 序号 名称 质量指标 规格 总储运量 （万t/a） 低位发热量（MJ/kg） 灰分% 硫分% 挥发分% 1 2#煤 3996 10.38 0.86 20.6 ＜50mm 5.0 原平市洁净煤参数：硫份低于1%、灰份低于16% 根据《山西省能源局关于进一步做好全省农村地区民用洁净煤供应工作的通知》（晋能源清洁发〔2019〕342号）文件规定，在禁煤区内的所有企业、个体经营户和居民住户在日常生产经营、生活活动中禁止使用燃煤；对集中供热覆盖不到的地区和暂无条件使用清洁能源的，可使用硫份低于1%、灰份低于16%的清洁煤替代。严禁任何单位和个人在禁煤区内采购、经营销售硫份高于1%、灰份高于16%的燃煤。由表2-3可知，来源煤质能够满足储存煤炭的煤质要求。 原平市恒顺煤业有限公司位于原平市轩岗镇后口村，年入洗原煤120万吨，2019年3月21日，忻州市生态环境局原平分局以“原环函[2019]171号”文对《原平市恒顺煤业有限公司改建年入选原煤120万吨技改项目环境影响报告表》予以批复；项目已通过竣工环境保护验收，能够保证煤炭来源供应。 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 型号 备注 1 装载机 台 2 / 2 地磅 台 1 / 100T 3 雾化喷淋设施 套 1 / 在储煤库库顶铺设管道，整体装置外包保温材料，冬季可继续使用 4 洒水车 辆 1 / 5 运输车辆 辆 5 / 表2-5 雾化喷淋装置技术参数表 环境温度 喷头1℃~80℃ 给水水质 自来水、净化水或同类水 给水压力 0.1MPa~0.5MPa 给水温度 4℃~55℃ 加湿段 长度2.5m 进风风速 V=0.5~3.5m/s 进风温度 T≥15℃ 2.5项目职工定员及工作制度 项目劳动员工4人，考虑到用煤旺季为秋冬季，年工作200天，8h/d。 2.6项目平面布置 项目平面布置（附图3）可知，全封闭储煤库位于厂区东侧，生活区位于厂区南侧，厂区入口处设1处洗车平台、1处磅房，根据地势走向，初期雨水池设置于厂区地势最低处（东北角）。 2.7公用工程 2.7.1给排水 1）给水 水源来自南坡村，采用水车拉水，可满足项目用水要求。 （1）储煤库用水 本项目堆场占地面积为2500m2，用水标准为1.5L/（m2·d），每天洒水2次，则储煤库喷淋洒水量为7.5m3/d。 （2）车辆冲洗用水 根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T 1049.3-2021），载重汽车冲洗用水按60L/（辆•次）计，补充水量为循环水量的15%，本项目年运输物料量为10万吨，车辆载重20t，需要5000车次（约合单日冲洗车辆17辆），则车辆冲洗补充用水量为0.153m3/d。 （3）道路抑尘洒水 根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T 1049.3-2021），道路抑尘洒水量按1.5L/（m2/d）计，运输道路占地面积约500m2，则矿区道路抑尘洒水量为0.75m3/d。 （4）生活用水 本项目职工定员4人，为当地居民，厂区设置环保厕所，不提供食宿。根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2021），用水定额为70L/人·d，则生活用水量为0.28m3/d。 2）排水 （1）车辆冲洗废水 本项目车辆冲洗废水产生量为0.867m3/d，车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后用于车辆清洗。 （2）生活污水 生活污水排放系数取80%，则生活污水产生量为0.224m3/d，沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。 项目水量平衡表见表2-6。 表2-6 工程用水量及废水产生量一览表 用水类别 用水标准 新鲜水用量 （m3/d） 废水产生量（m3/d） 废水产生系数 用水单元 参数 储煤库用水 2500m2 1.5L/（m2•d） 7.5 -- -- 车辆冲洗用水 17辆/d 60L/（辆•次） 0.153 0.867（回用于洗车） -- 道路洒水用水 500m2 1.5L/（m2•d） 0.526 -- -- 生活用水 4人 70L/人•d 0.28 0.224（回用于洒水抑尘） 0.8 总计 -- -- 8.459 1.091（回用） -- 2.7.2供电 由南坡村电网供给，可满足本项目用电需求。 2.7.3供暖 储煤库无需采暖，办公室采暖采用电暖器。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8工艺流程 本项目为储煤场项目，仅为煤的仓储暂存、转运、外售，不涉及煤炭的筛分、破碎及配煤工艺。 本项目工艺流程主要包括卸煤系统、储煤系统、装车外售系统及生产辅助设施等。 （1）卸煤系统：本项目煤由供煤公司负责运输至储煤库，经磅房称重后，入棚卸煤。此过程会产生运输扬尘、卸煤粉尘和车辆行驶噪声； （2）储煤系统：煤运至储煤库卸煤堆存，此过程会产生堆存粉尘和淋控水； （3）产品煤堆放及外售：装载机从堆场将外售煤转载至汽车车厢，装车完成后，经磅房过磅后出厂。此过程会产生装卸粉尘、设备噪声。 项目工艺流程及产污环节见图2-3。 2.9主要污染工序 2.9.1废气 1）煤炭储存及装卸扬尘； 2）运输扬尘。 2.9.2废水 1）淋控水，主要污染物以SS为主； 2）车辆冲洗废水，主要污染物以SS、石油类为主； 3）初期雨水，主要污染物以SS、石油类为主； 4）生活污水，主要为盥洗废水，主要污染物以SS、氨氮、COD、BOD5为主。 2.9.3噪声 本项目主要噪声源为：装载机及运输车辆等。 2.9.4固体废物 1）生活垃圾； 2）沉淀池煤泥，来自淋控水池、沉淀池等； 3）设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与项目有关的原有环境污染问题 2.10.1拟建厂区原有项目情况 为全面贯彻落实《关于推进全省煤炭洗选行业产业升级实现规范发展的意见》（晋政办发〔2019〕58号），淘汰证照手续不齐全、环保不达标、生产规模小、工艺落后、经营管理不规范、安全管理差、违法违规生产建设的煤炭洗选企业（厂），提高清洁煤炭供给保障水平，实现高质量发展，厂区原有型煤厂被淘汰。本项目为新建项目，租赁原型煤厂场地，目前型煤厂处于停产状态，生产车间、设施设备均已拆除。 2.10.2遗留的环境问题及整改措施 根据现场踏勘，型煤厂生产车间、设施设备均已拆除。 遗留的环境问题： 1）厂区有1处拆除车间产生的建筑垃圾堆存处，1处位于厂区东部，1处位于入口处，堆存量较少。 2）厂区硬化出现破损，遗留的煤尘经雨水淋滤，下渗对土壤及地下水产生影响。 整改措施： 1）本次要求将建筑垃圾及时清运至当地建筑垃圾填埋场； 2）本次要求全厂硬化防渗（按照本次评价提出的防渗要求进行防渗）。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 略。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.2.2声环境 厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3.2.3地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目用地范围内没有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 煤炭运输、装卸及堆场产生的粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006），详见表3-4。 表3-4 废气污染物排放标准 污染物 监控点 装卸场所、贮存场所 （监控点与参考点浓度差值）（mg/m3） 颗粒物 周界外质量浓度最高点a 1.0 注：a周界外浓度任意点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内。 3.3.2噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 2类 60 50 3.3.3固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知（晋环规〔2023〕1号）要求，“建设单位应按照国家、山西省有关要求落实建设项目主要污染物排放总量指标来源，总量指标无法满足建设项目总量需求的，可通过排污权交易方式取得”。 经工程分析可知，本项目产生的主要污染物为无组织颗粒物，因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 本项目的施工期主要包括清理拆除原型煤厂车间建筑垃圾、场地破损处硬化，新建1座全封闭储煤库，办公用房、磅房，其它附属设施的建设等。项目施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，施工期的影响范围主要是施工扬尘、废水、固体废物、噪声排放等对场区及周边环境的影响。但施工期结束后，这种影响也将随之消失，且本项目施工期较短。因此，施工期对环境的影响较小，为短期、可逆影响。 4.1.1施工期大气污染防治措施 根据《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》（晋环委办函〔2022〕4号）、忻州市人民政府办公厅“关于印发忻州市建筑施工扬尘和噪声污染防治管理办法的通知”的有关要求，本报告要求建设单位采取以下防治措施： ①严格按照“六个百分百”进行场地的管理和工作，防止扬尘污染。具体要求各类施工工地应实现施工工地周边 100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输。 ②禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。 ③渣土运输车辆全部采用“全密闭”“全定位”“全监控”的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准。合理选择运输路线，尽可能避开集中居民区和主要交通干道，按照批准的路线和时间进行物料运输。 ④施工场地边界设置高度2.5m 以上的围挡。 ⑤土方的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。 ⑥施工使用的水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储。 ⑦施工过程产生的弃土及建筑垃圾应及时清运，在场区内堆存应覆盖防尘网并定期喷水压尘。 ⑧施工工地内及工地出口至铺装道路间硬化地面采用用水冲洗的方法清洁积尘，道路定时洒水抑尘。 ⑨施工单位加强管理，保证各机械正常运行，暂时不使用的机械设备及时关闭，减少待机时间；减少运输车辆在厂区内停留，施工场地四周设置移动围栏。 4.1.2施工期水污染防治措施 评价要求：应分段设置一些小型的简易集水沉淀池施工废水收集设施，施工中产生的废水收集后用于混料或洒水等用水水质不高的环节，可有效控制施工废水影响；此外，工程厂区建设应重点采取临时废水收集设施的措施，并回用于低水质用水环节，以加强污染控制。生活废水收集后用于洒水抑尘。 4.1.3施工期噪声污染防治措施 1）企业在施工过程中要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； 2）由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况； 3）采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级； 4）在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 5）为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 4.1.4施工期固体废物处置措施 （1）施工人员生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，运送到当地生活垃圾中转站集中处置。 （2）建筑垃圾：厂区遗留的型煤厂建筑垃圾及时清运至当地建筑垃圾填埋场；项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建设过程中产生的碎砖块、灰浆、废料等，集中收集后运至指定建筑垃圾场填埋处理。 4.1.5生态环境保护措施 1）要对施工场地进行合理的规划，对建筑材料设专门的堆棚或设置围档； 2）施工期应尽量避开雨季，并及时夯实地面；对场地空地处进行绿化，减少水土流失； 3）施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求硬化路面或进行绿化。 施工期对周围生态环境回产生一定影响，但施工期的影响多为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失，故其影响并不突出。 4.1.6其他措施 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 区域防渗划分表 序号 场地 防渗分区 防渗技术要求 采取的防渗处理措施 1 危废暂存间、储煤库、淋控水池、洗车废水沉淀池、初期雨水池等区域 重点防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1× 10-10cm/s 防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料 2 办公区、道路等 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1× 10-7cm/s 底部采用混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，地面刷防腐防渗涂料。 区防渗结构示意图 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1运营期大气环境影响和保护措施 4.2.1.1源强核算及污染防止措施 1）煤炭储存及装卸扬尘 （1）源强核算 参照环境保护部公告［2014］第92号“关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告—— 《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》”，各物料堆场粉尘主要产生在物料堆存、装卸过程中产生的粉尘，其计算公式如下： 式中： WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； Eh——堆场装卸过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，其估算公式见（1）； m——每年物料装卸总次数； GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，运输车辆载重20t； Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，其估算公式见（2）； AY——料堆表面积，m2； ①堆存起尘 本项目建设全封闭储煤库，库顶设置覆盖全场的自动喷雾降尘装置，定期洒水抑尘，堆存过程粉尘可忽略不计。 ②物料装卸扬尘 式中： Eh——为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 ki——物料的粒度乘数，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表10中TSP的粒度乘数为0.74； u——地面平均风速，m/s； M——物料含水率，%，取6%； η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%。全封闭储煤库去除效率取95%，洒水抑尘去除效率取74%。 表4-1 物料装卸过程TSP排放系数Eh（TSP）和装卸扬尘结果 项目名称 ki M(%) η(%) u(m/s) Eh(kg/t) 扰动次数 扬尘量t/a 储煤库 0.74 6 95 1.89 0.0057 5000 0.173 经计算，储煤库粉尘排放量计算结果见下表。 表4-2 堆场粉尘排放量计算结果统计表 项目名称 Eh(kg/t) n（次） GYi(t) Ew(kg/m2) AY(m2) WY(t/a) 排放速率（kg/h） 储煤库 0.0057 5000 0.173 0 500 0.173 0.02 经计算，储煤库粉尘排放量为0.173t/a。 （2）污染防治措施 本项目全封闭钢架结构储库地面硬化，采取轻钢结构，仅留有出入口，顶部加盖彩钢顶棚，全封闭钢架结构仓储库建筑结构示意如图4-1。在全封闭钢架结构仓储库内部安装固定式顶喷雾化降尘HH喷嘴系统一套，喷头要求覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现。该系统将抑尘水压至全封闭钢架结构仓储库顶部的喷嘴处，通过喷嘴形成水雾，以四周辐射的形式进行降尘，节水且降尘效果较好，工作时间为每天两次，对全封闭钢架结构仓储库内部进行抑尘。全封闭钢架结构仓储库煤尘顶喷抑尘示意如图4-2。 煤炭装卸点设在全封闭钢架结构仓储库内，并在装卸点设室内半封闭围墙，进行强制洒水抑尘，本项目采用移动式喷淋设备对装卸过程中的煤尘进行喷洒抑尘，该设备喷洒水平角度为180°，装卸洒水示意如图4-3。 2）运输扬尘 （1）源强核算 本项目运输扬尘主要来自煤炭外运过程。运输采用20吨汽车，运输过程中道路扬尘和物料散落是主要粉尘污染源。本项目运输道路长约0.3km。运输路线为水泥路面，路面状况较好。 参照环境保护部公告［2014］第92号“关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告—— 《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》”，道路的扬尘排放量计算公式如下： 式中： WRi——为道路扬尘源中颗粒物的总排放量，t/a； ERi——为道路扬尘源中平均排放系数，g/(km·辆)； LR——为道路长度，km。取0.3km； NR——为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，运输取5000辆/a； nr——为不起尘天数，取57d。 本项目运输道路为铺装道路，平均排放系数计算公式为： EPi——为铺装道路的扬尘中排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）； Ki——为产生的扬尘中的粒度乘数，g/km。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表5，TSP取3.23； sL——为道路积尘负荷，g/m2，取20g/m2。 W——为平均车重，t，取20t。 η——为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表6，若洒水2次/天，TSP控制效率66%。 经计算，每辆运输车辆，EPi=356.16g/km； 表4-3 运输扬尘计算结果表 项目名称 Ep(kg/t) LR NR nr WY(t/a) 运输扬尘 0.35616 0.3 5000 57 0.451 合计 0.451 经计算，本项目道路扬尘排放量为0.451t/a。 （2）污染防治措施 为了控制汽车运输产生的道路扬尘；项目出入口设1座洗车平台，对进出车辆的车身和轮胎进行清洗，对运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；要求运输车辆采用新能源汽车或者国六排放标准的厢式货车，严禁超载。运输沿线路过村庄、居住区（轩岗镇、石滩村、芦家庄村、沙峪村、大牛店镇、原平市外环、东雷乡、五台县外环、刘家庄、耿家庄等，运输路线见附图1-1）时，要求运输车辆路减速慢行。 4.2.1.2监测计划 本项目废气均为无组织排放，无废气排放口。项目监测计划见表4-4。 表4-4 监测计划一览表 类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 废气 储煤库 厂界外下风向 TSP 每年一次 《煤炭工业污染物排放标准》 （GB 20426-2006） 4.2.1.3非正常工况污染物排放量 本项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般1小时内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约2-3年1次，为小概率事件。 项目非正常工况考虑喷淋洒水装置故障，导致污染物去除效率下降，非正常工况下项目污染物的产生及排放量见表4-5。 表4-5 项目非正常工况排放汇总表 污染源 污染物 产生量t/a 排放量t/a 净化效率% 储煤库 无组织颗粒物 20.46 8.19 60 非正常工况下，无组织颗粒物排放量为8.19t/a，无组织排放量较大，对周边环境影响较大。 非正常工况下应采取以下措施：本评价要求，建设单位要定期对喷淋洒水装置进行维护，一旦发现故障，应立即停止生产，迅速检修或更换洒水喷头，待环保设施正常后恢复生产。 4.2.1.5环境影响分析 综上分析，在采用评价提出的废气抑尘措施（全封闭钢架结构仓储库、喷淋洒水装置及运输过程中加盖篷布、道路硬化、车辆冲洗平台等）后，无组织粉尘可得到有效控制，对周边环境影响较小。 4.2.2运营期地表水环境影响和保护措施 4.2.2.1淋控水 本项目储煤库煤炭堆放过程会产生少量淋控水，淋控水产生量为0.5m3/d。评价要求在储煤库设一座3m3淋控水收集池，可以满足2~3天的淋控水量，淋控水经集水池收集沉淀后用于储煤库洒水抑尘，不外排。 4.2.2.2车辆冲洗废水 根据水平衡，本项目车辆冲洗废水产生量为0.867m3/d。 为了减轻运输扬尘对大气环境的污染，建设单位在工业场地出口设置1座洗车平台，洗车过程会产生洗车废水，主要污染物为SS。 环评要求建设100%覆盖车身、轮胎的标准化洗车台，洗车平台长20m，宽4m，高4.8m，共50个喷嘴，洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa，要求出入厂区洗车平台一次洗车全身及轮胎，车辆表面不得附着污泥。洗车平台下设置1座废水收集池（容积为10m3）、1座沉淀池（容积为10m3）和1座清水池（容积为10m3）。车辆冲洗废水经收集池收集后泵入沉淀池，沉淀2小时后泵入清水池，回用于车辆冲洗用水，不外排。 洗车平台周边应设置围堰，车辆冲洗废水首先进入收集池沉淀处理，上层水再进入沉淀池二次沉淀处理，最后清水进入清水池，循环用于车辆冲洗。 洗车平台安装电供暖设施，确保冬季正常使用。 洗车平台处理工艺流程如下图所示。 4.2.2.3初期雨水 由于煤炭在站场内运输过程中不可避免的有煤炭撒漏，因此，在降雨期间，雨水冲刷会产生一定量的含煤污水，若径流排入地表水体，将对当地水环境有一定的影响。环评要求修建初期雨水收集系统（占地范围地势最低处—占地范围东侧）。在降雨期间，对煤场产生的含煤废水经收集沉淀处理，在非雨季可用于洒水抑尘。 评价根据太原工业大学采用数理统计法编的计算公式（公式采用了忻州地区的参数）对本项目场地应设置的初期雨水收集池容积进行了计算： 式中：t—降雨历时15（min）； T—重现期，取2年。 计算得q=188.59L/s·ha 雨水设计流量 Q＝φ×q×F 式中：φ—径流系数，取0.9； q—暴雨强度（188.59L/s·ha）； F—汇水面积，取0.4hm2。 经计算，初期雨水量67.89m3。保守起见，此次评价安全系数取1.2，计算得81.47m3，则建设单位应建设一个90m3初期雨水收集池，初雨水池位于厂区最低处（东北角），可有效收集厂区及周围汇水区域的雨水，确保初期雨水得到有效收集且不外溢。因此从初期雨水收集池的位置和容积分析，本项目的初期雨水收集池设置是合理的。 4.2.2.4生活污水 根据水平衡可知，生活污水产生量为0.224m3/d，主要污染物为SS等，厂区设置环保厕所，其他水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。 本项目废水污染源情况见下表4-6。 表4-6 本项目废水污染源情况一览表 污染源 污染物 名称 废水产生量（m3/d） 废水排放量（m3/d） 治理措施 淋控水 SS等 0.5 0 经淋控水池（3m3）收集后回用于堆场洒水抑尘，水池硬化防渗 车辆冲洗废水 SS等 0.867 0 车辆冲洗废水经收集池（10m3）收集后泵入沉淀池（10m3），沉淀后泵入清水池（10m3），回用于车辆冲洗用水，不外排 初期雨水 SS等 67.89m3/15min 0 经雨水收集池（90m3）收集后回用于道路洒水抑尘，不外排 生活污水 SS等 0.224 0 回用厂区洒水抑尘，不外排 综上所述，本项目废水全部回用，不外排。项目的建设不会对周边地表水环境产生影响。 4.2.3运营期声环境影响和保护措施 1）源强分析 主要噪声源噪声级见表4-7。 表4-7 主要噪声源噪声级一览表 建筑物名称 声源名称 声源源强/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声级级dB（A） 建筑物外距离/m 储煤库 装载机 90 低噪设备、厂房隔声 30 15 1 2 85 8h 25 60 1 装载机 90 低噪设备、厂房隔声 25 30 1 2 85 8h 25 60 1 池体 水泵 100 基础减振 -20 -15 -2 1 95 8h 25 70 1 水泵 100 基础减振 -20 -18 -2 1 95 8h 25 70 1 2）污染防治措施 为进一步防止高噪声设备对周围环境的影响，建设单位应从厂房隔声和厂区绿化隔声等方面降噪。 ①要求建设单位合理控制装载时段，以减少对周边环境的影响。 ②运输车辆经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛，降低运输噪声。 ③加强厂房的隔声措施，选用低噪声设备，设备基础减振。 ④利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用。 3）达标情况分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的户外声传播衰减和工业噪声预测计算模型进行预测。 户外声传播衰减只考虑无指向性的几何发散衰减，采用导则附录 A（A.5）式计算，公式如下： 式中：Lp（r）--预测点处的声压级，dB（A）； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB（A）； r--预测点距声源的距离； r0--参考位置距声源的距离。 噪声贡献值采用导则附录B工业噪声预测计算模型（B.6）式计算，计算公式如下： 式中：Leqg --声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T--用于计算等效声级的时间，s N--室外声源个数； LAi--第i个室外声源在预测点产生A声级，dB； ti--在T时间内i声源的工作时间，s； M--等效室外声源个数； LAi--第j个等效室外声源在预测点产生A声级，dB； tj--在T时间内j声源的工作时间，s。 厂区内多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：LA为多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li为第I个噪声源的声级，dB（A）； N为噪声源的个数。 项目场界噪声预测结果见表4-8。 表4-8 项目噪声预测结果 点位 监测点 贡献值dB（A） 标准值 达标情况 厂界 东 35.2 昼间60dB（A） 达标 南 45.5 达标 西 38.8 达标 北 30.8 达标 由上表可见，本项目厂界各预测点的噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4）监测计划 本项目噪声监测计划见表4-9。 表4-9 噪声监测计划一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 厂界四周 等效A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4.2.4运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、沉淀池煤泥、设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶。 表4-10 固体废物排放信息 产生环节 名称 类别 固体废物描述 产生量（t/a） 处理方式 处置量（t/a） 固体废物贮存方式 环境管理要求 沉淀池 煤泥 一般I类固体废物 固态 0.2 定期清掏后掺入产品煤作为产品外售 0.2 储煤库 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020） 设备维修 废机油 危险废物 液态 0.1 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 0.1 危废暂存间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 废棉纱、废手套 危险废物 固态 0.005 0.005 废机油桶 危险废物 固态 0.05 0.05 办公生活 生活垃圾 / 固态 0.4 生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理 0.4 垃圾桶 / 1）职工生活垃圾 本项目劳动定员为4人，年工作200天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为0.4t/a，由环卫部门统一处理。 2）沉淀池煤泥 洗车平台沉淀池及初期雨水池，需定期清理，产生一定量的底泥，其主要成分为煤泥，其产生量为0.2t/a，定期清掏后掺入产品煤作为产品外售。 3）设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶 本项目生产设备检修、保养过程会产生的废机油、废棉纱、废手套、废机油桶，按照《国家危险废物名录》 (2021 年版) ，均属于危险废物。本项目危险废物产生情况见下表。 表4-11 危险废物类别及污染治理设施信息表 危废名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废机油 HW08 900-249-08 0.1 设备维修保养 液态 石油类 烃类 年 T、I 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 废棉纱、废手套 HW49 900-041-49 0.005 固态 石油类 烃类 年 T 废机油桶 HW49 900-041-49 0.05 固态 石油类 烃类 年 T 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597-2023) 、《危险废物转移管理办法》 （生态环境部、公安部、交通运输部令第 23 号)）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276 -2022）中的的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存等提出以下要求： （1）暂存要求 1）根据本项目的工序特点，建设单位拟在办公区域东侧设置一座危废暂存间， 面积为5m2；危废暂存间要求地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地 方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙 角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 表4-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称 危废名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积 贮存能力 贮存方式 贮存周期 危废暂存间 废油桶、废手套、废机油 HW08 HW49 900-041-49 900-249-08 5m2 1.5t 桶装 1年 2）危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》 附录 所示的标签，具体如下图。应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，必须完好无损；容器材质与衬里要与危险废物相容；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中； 危险废物容器标签 警示标志及要求 4）危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危 险废物； 5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废 物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年；所有危险废物在厂内暂存不得 超过一年。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应 及时采取措施清理更换； 7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 （2）转移要求 1）在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划； 经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 2）建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 3）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 （3）处置要求 建设单位拟委托有资质单位对项目运行期间产生的危险废物进行处置。 综上所述，本项目固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%，对周围环境影响不大。 4.2.5运营期地下水、土壤环境影响分析 1）地下水、土壤环境 本项目选址位于坪上泉域内，位于岩溶裸露区，不在泉域重点保护区，距离泉域重点保护区约5.1km。 根据《山西省泉域水资源保护条例》，在重点保护区以外的泉域范围内，应遵守下列规定： （一）控制岩溶地下水开采； （二）合理开发孔隙裂隙地下水； （三）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； （四）不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、炉渣和城市生活垃圾。 本项目为储煤项目，项目设置全封闭储煤库，同时储煤库、淋控水池、初期雨水池、洗车废水沉淀池均进行硬化防渗处理，正常情况下无地下水和土壤污染源及污染途径。为了进一步降低项目对地下水和土壤的影响，本次评价对项目厂区提出分区防渗的具体要求。 2）防渗措施 项目位于灰岩裸露区，本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区，防渗区按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性，从而对地下水和土壤安全进行防控保护。 表4-13 区域防渗划分表 序号 场地 防渗分区 防渗技术要求 采取的防渗处理措施 1 危废暂存间、储煤库、淋控水池、洗车废水沉淀池、初期雨水池等区域 重点防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1× 10-10cm/s 防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料 2 办公区、道路等 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1× 10-7cm/s 底部采用混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，地面刷防腐防渗涂料。 综上所述，本项目严格按照相关规范进行分区防渗措施后，项目运营期间不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不对土壤和地下水的环境影响进行分析。 4.2.6环境风险 4.2.6.1环境风险识别 本项目涉及到的危险物质为废机油，项目在运行过程中存在着发生火灾、爆炸等突发风险事故的可能性。 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。 表4-14 危险物质数量和临界量比值表 类别 化学品名称 物质存在量 临界量 该种危险物质Q值 环境风险潜势 易燃液体 废机油 0.05t 2500t 0.00002 Ⅰ 综上所述，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。 废机油储量较小，且桶装储存于危废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，对项目产生的废机油进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。 4.2.6.2环境风险简单分析内容 项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 山西鑫达洁净煤销售有限公司鑫达民用洁净煤销售站建设项目 建设地点 山西省忻州市五台县陈家庄乡南坡村西南0.9km处 地理 经度 113°22'43.560" 纬度 38°33'34.380" 主要危险物质及分布 废机油 主要分布于危废暂存间 环境影响途径及危害后果 项目生产过程中会产生废机油，若未妥善收集、暂存及处理，发生散落、泄漏等事故，对周边土壤和水体环境产生不利影响。 风险防范措施要求 （1）要求企业在施工和运营期间严格执行我国颁布的国务院令344号《危险化学品安全管理条例》、国家经贸委第35号令《危险化学品管理办法》、国务院352号《使用有毒物品作业场所劳动保护条件》、《常用危险化学品储存通则》（GBl5603）、《危险物品运输规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、2002年劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法律法规，各岗位操作人员必须严格遵守厂内制定的相关规章制度，按程序进行操作，尽可能减少因操作失误造成风险事故的概率； （2）各类危险废物须进行申报登记，厂区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标示牌，并交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。企业应制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险固废得到合理有效处置。 （3）项目位于灰岩裸露区，按照评价要求对危废暂存间、储煤库、淋控水池、洗车废水沉淀池、初期雨水池进行重点防渗（防渗系数≤10-10cm/s），办公区、道路进行一般防渗（防渗系数≤10-7cm/s）。 （4）按规范配备足够的消防器材。加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作。 （5）制定风险事故应急方案，并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目风险潜势为I，风险评价仅做简单分析。 4.2.7生态环境影响和防治措施 项目附近以农业生态环境为主，植被类型比较单一，自然环境一般，主要是农业生态环境为主，无天然林及珍稀植被。区域内生物多样性程度较低，无需要特殊保护的动植物资源。 工程运营期主要生态影响为工程运营过程中产生的污染物对周围动、植物及农作物的生长造成一定的影响。运营过程中产生的噪声同样会影响周围居民及动物的生存栖息环境。为美化环境、保护环境，本环评要求： 评价要求厂区加大绿化力度，对厂区地面除基础设施外的区域均设置景观绿化，充分利用植物对和污染物的净化作用，提高了工作环境质量。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煤炭储存及装卸扬尘 | 颗粒物 | 储煤库为全封闭储煤库，地面全部硬化防渗，储库内设置喷淋洒水装置，要求喷头数量覆盖整个煤场 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值 |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 厂区出入口设1座洗车平台，洗车平台安装电供暖设施，确保冬季正常使用。对进出车辆的车身和轮胎进行清洗，并设专用洒水车，对运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载 |  |
| 地表水环境 | 淋控水 | SS等 | 储库内四周设置导流渠，淋控水经经导流渠进入淋控水池，回用于储煤库洒水抑尘，不外排 | / |
|  | 车辆冲洗废水 | SS等 | 车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |  |
|  | 初期雨水 | SS等 | 经厂区雨水收集渠收集后引入初期雨水收集池，回用于洒水抑尘 |  |
|  | 生活污水 | SS等 | 厂区设置环保厕所，其他水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。 |  |
| 声环境 | 车辆、泵类 | 噪声 | 车辆加强管理、减速、限鸣，厂房封闭、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾设置垃圾收集桶，收集后由当地环卫部门统一处理；沉淀煤泥集中收集后全部作为产品外售；废机油、废棉纱、手套、废机油桶收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区硬化，初期雨水收集池、全封闭钢架结构储库地面、淋控水池、车辆冲洗废水沉淀池防渗处理 |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |
| 环境风险 防范措施 | 厂区硬化，初期雨水收集池、全封闭钢架结构储库地面、淋控水池、车辆冲洗废水沉淀池防渗处理 |
| 其他环境 管理要求 | 企业应严格按照本次评价提出的环保设施，完成各种环保设施的建设；严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；立环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护；按照监测计划定期组织厂内的污染源监测；积极配合环保部门的检查、验收；定期总结数据，寻找规律，不断改进生产操作，降低排污。 |

# 六、结论

综上，山西鑫达洁净煤销售有限公司鑫达民用洁净煤销售站建设项目不存在重大环境制约因素；环境影响是可接受的；拟采取的环保措施成熟可靠，可实现污染物长期稳定达标排放。项目建设从环保角度来看是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.173 | / | 0.173 | +0.173 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 煤泥 | / | / | / | 0.2 | / | / | +0.2 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | / | +0.1 |
|  | 废棉纱、废手套 | / | / | / | 0.005 | / | / | +0.005 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.05 | / | / | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

图2-1  项目水平衡图  m3/d

图2-2  工艺流程及产污环节示意图

混凝土防渗层

2mm高密度聚乙烯材料/其他材料

中部砼埋桩钢构立桩和横梁

轻钢结构加彩钢板顶棚

高4m

高2m

边缘钢构立柱、围墙、 轻钢结构

图4-1  全封闭钢架结构仓储库建筑结构示意图

图4-2  全封闭钢架结构仓储库煤尘顶喷抑尘示意图

图4-3  煤炭装卸洒水示意图

装车

卸车

收集池

沉淀池

清水池

车辆冲洗

冲洗废水

污泥

污泥

洗车平台处理工艺流程图